## Slide 1: 实时叠加技术探讨
宋谋玲
2017-5-11

## Slide 2: 实时叠加技术探讨
实时叠加的意义
现有软件的实时叠加功能介绍
实时叠加技术
我们做点什么

## Slide 3: 实时叠加的意义—问题的提出
拍摄深空时，由于噪声的影响，一些微弱目标需要长时间曝光
目标是运动的，长时间曝光会形成拖尾
如果需要跟踪目标，对赤道仪(equatorial mount)的精度要求很高，并且通常需要自动导星(auto-guide)

## Slide 4: 实时叠加的意义—问题的解决
通过对短时间曝光进行叠加来代替长时间曝光
曝光时间短，在曝光时间内目标的位移就小，可以降低对设备精度的依赖
叠加可减小噪声的影响，提高信噪比
相比后期处理，实时叠加可以让使用者及时观察到拍摄的结果

## Slide 5: 现有软件的实时叠加功能
LodeStar Live
SharpCap
AstroLive

## Slide 6: 现有软件—LodeStar Live

## Slide 7: 现有软件—LodeStar Live
三种叠加模式：Mean、Sum、Median

## Slide 8: LodeStar Live—主要特点
三种叠加模式
求和，适用于非常微弱的目标，亮度会逐渐增加

## Slide 9: LodeStar Live—主要特点
三种叠加模式
求平均值，可有效降低噪声，但会受异常值的影响(如人造卫星、飞机等)

## Slide 10: LodeStar Live—主要特点
三种叠加模式
求中值，受异常值的影响较小

## Slide 11: LodeStar Live—主要特点
可切换显示叠加图像还是显示当前曝光图像，显示当前曝光图像时，叠加仍在进行
自动图像对齐，根据图像中的星星进行对齐

## Slide 12: LodeStar Live—叠加方法
根据所选择的叠加模式，逐像素进行叠加
从程序的角度

## Slide 13: LodeStar Live—对齐方法
对齐通过图像中的星星来完成
通过数学模型提取出图像中所有可用来对齐的星星，提取出这些星星的位置
尽量减小把噪声和其他非星目标作为对齐校准点的可能性
首先需要选一个关键帧(key frame),初始化的关键帧一般选择第一帧图像

## Slide 14: LodeStar Live—对齐方法
后续所有曝光的图像都与关键帧进行对齐
对于每一帧新曝光的图像，都要将图像中的星星与关键帧中的星星进行匹配，至少5颗星星匹配上才算匹配成功
计算新曝光图像与关键帧对齐所需要的转换参数，包括平移距离、旋转角度和缩放比例。
转换参数根据两幅图像中对应星星偏移的距离计算得到

## Slide 15: LodeStar Live—对齐方法
随着望远镜底座的转动，转换参数会越来越大，当达到一定数值时，需要更换关键帧，一般选最新曝光的图像为新关键帧
更换关键帧后，需要将已叠加的图像向新关键帧对齐
已叠加图像向关键帧的对齐产生的误差会积累，因此，应避免频繁更换关键帧

## Slide 16: LodeStar Live—对齐方法
如果匹配成功的星星数量不够，就无法进行对齐和叠加
以上所说的数值单位都是像素

## Slide 17: 现有软件—SharpCap

## Slide 18: SharpCap—叠加效果

## Slide 19: SharpCap—叠加效果

## Slide 20: SharpCap—主要功能
叠加操作与信息显示
已经叠加的帧数

## Slide 21: SharpCap—主要功能
叠加操作与信息显示
忽略的帧数
忽略的原因：对齐问题、匹配成功的星星个数不足、没有达到聚焦标准等

## Slide 22: SharpCap—主要功能
叠加操作与信息显示
当前叠加的总曝光时间

## Slide 23: SharpCap—主要功能
叠加操作与信息显示
切换显示叠加的图像还是单帧图像

## Slide 24: SharpCap—主要功能
叠加操作与信息显示
清除已叠加的图像，重新开始叠加

## Slide 25: SharpCap—主要功能
叠加操作与信息显示
暂停叠加及继续叠加

## Slide 26: SharpCap—主要功能
叠加操作与信息显示
暂停叠加及继续叠加

## Slide 27: SharpCap—主要功能
状态显示
处理一帧对齐和叠加花费的时间，如果这个时间超过曝光时间，则后续的帧可能会被丢弃

## Slide 28: SharpCap—主要功能
直方图
不但可以观察直方图，还可以设置White Level、Black Level、Gamma等

## Slide 29: SharpCap—主要功能
对齐
需要有一个参考帧(reference frame)，其他其他帧都与
参考帧对齐，对齐方式与LodeStar中的方式类似。
对齐至少需要3颗星星，推荐使用10-15颗。

## Slide 30: SharpCap—主要功能
对齐
对齐至少需要3颗星星，推荐使用10-15颗。
用于对齐的星星越多，对齐的结果就越准确，
但同时也会降低对齐速度。

## Slide 31: SharpCap—主要功能
对齐
使用高斯模糊滤镜帮助消除低水平噪声和热噪点(hot pixels)

## Slide 32: SharpCap—主要功能
对齐
任何低于这个阈值的点都被置为全黑，以此来帮助降低噪声。范围是1-254

## Slide 33: SharpCap—主要功能
对齐
如果星体极其微弱，几乎检测不到，可以使用这个参数来调高数值

## Slide 34: SharpCap—主要功能
对齐
在寻找可用于对齐的星星时，增加这个值有助于将hot pixels排除在外

## Slide 35: SharpCap—主要功能
对齐
在寻找可用于对齐的星星时，减小这个值有助于排除又亮又胖的星星(very bright bloated stars)

## Slide 36: SharpCap—主要功能
对齐
将所有检测到的星星打上方框，黄色方框表示可用于进行对齐的星星，红色方框表示不能用于对齐的星星。当对齐出现问题时，可以通过这种方式来查看原因。

## Slide 37: 现有软件—AstroLive

## Slide 38: 现有软件—AstroLive

## Slide 39: 实时叠加技术
星星检测
星星匹配
星星对齐
变换参数
图像叠加

## Slide 40: 星星检测(Star Detection)
使用星星进行对齐的理由
星星具有以下特征：
尺寸小(small-scale)
亮度衰减各向一致(bright structure whose intensity decreases similarly in all directions)
平移不变性(invariant to translation)
旋转不变性(invariant to rotation)
缩放不变性(invariant to scale)

## Slide 41: 星星检测(Star Detection)
事情并没有那么简单
具有上述特征的，不一定全是星星，也可能有其他星星状物体(star-like structures)，这些物体包括：
热噪声(hot pixels)
宇宙射线(cosmic ray)
小的星团(small non-stellar object)

## Slide 42: 星星检测(Star Detection)
事情并没有那么简单
不是所有的星星都可以用来作为对齐，其中包括：
过于饱和的星星(saturated stars)
太亮的星星(too bright stars)
太暗的星星(too dim stars)
多重星体(multiple stars)
位于检测区域边缘上的星星(stars crossing detection region boundaries)

## Slide 43: 星星检测(Star Detection)
事情并没有那么简单
噪声和灯光的影响

## Slide 44: 星星检测(Star Detection)
原始图像
小波空间中检测到的结构

## Slide 45: 星星检测(Star Detection)
经过阈值处理和二值化处理后得到的图
检测到的星星

## Slide 46: 星星匹配(Star Matching)
理论基础：三角形相似
对于如下几种变换：平移、旋转、缩放和镜像，三角形三条边的关系是不变的。

## Slide 47: 星星匹配(Star Matching)
理论基础：三角形相似
通过识别两幅图像中的相似三角形，我们就可以进行星星匹配。

## Slide 48: 星星匹配(Star Matching)
匹配思路
找出图像中所有的三角形，如果一幅图像中有N颗星星符合匹配标准，那么可以找出来的三角形个数是

## Slide 49: 星星匹配(Star Matching)
匹配思路
找出图像中所有的三角形，如果一幅图像中有N颗星星符合匹配标准，那么可以找出来的三角形个数是

## Slide 50: 星星匹配(Star Matching)
匹配思路
找出图像中所有的三角形，如果一幅图像中有N颗星星符合匹配标准，那么可以找出来的三角形个数是
拿目标图像中的三角形向参考图像中寻找相似三角形，若找到相似三角形，则记为匹配成功。
如果适合匹配的星星过多，出于计算量的考虑，可以对三角形个数进行限制。
使用随机抽样一致性算法(RANSAC , RANdom Sample Consensus)增加匹配的鲁棒性(Robust)

## Slide 51: 变换参数(Transformation Parameters)
齐次坐标(homogeneous coordinates)
齐次坐标就是将一个原本是n维的向量用一个n+1维向量来表示
目的：增加一个维度，计算缩放比例

## Slide 52: 星星对齐(Star Alignment)

## Slide 53: 星星对齐(Star Alignment)

## Slide 54: 星星对齐(Star Alignment)

## Slide 55: 图像叠加(Image Stacking)
根据所选择的叠加模式，逐像素进行叠加
从程序的角度

## Slide 56: 图像叠加—叠加窗口
无限长窗口
所有历史图像全部叠加
有限长窗口
仅使用较新的部分数据
56
……
57
58
59
1
2
3
56
……
57
58
59
1
2
3

## Slide 57: 图像叠加—加权
调整新图像与老图像所占的比例
权值为1：新图像与老图像所占分量相同
权值为2：每一帧新图像占2份的分量
权值越大，新图像所占的比重就越大

## Slide 58: 我们做什么
从单纯叠加开始
叠加开始、暂停、停止
叠加显示与单帧显示的切换
参数显示：叠加的帧数、曝光时间等
保存为图像与视频
逐渐添加图像对齐功能

## Slide 59: 谢谢